## Slide 1
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA IOT: PROTEÇÃO E CONFIABILIDADE CONTRA INTRUSOS
Menezes, Bruno Campos; Barreto, Gustavo M. F. O. Pantuza, Lucas (orientador).
INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
METODOLOGIA
CONCLUSÕES
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
A preocupação com a segurança é algo frequente na vida dos brasileiros, pensando nisso, e muito comum a utilização de dispositivos de segurança, como cercas elétricas, alarmes, etc. Entretanto, muitos destes dispositivos tem um custo alto, seja do produto ou de sua instalação, por isso, muitas casas não possuem esses recursos, pois seus proprietários se recusam a investir nisso.
O objetivo desse projeto é desenvolver um dispositivo de segurança de baixo custo, capaz de avisar caso haja algum intruso em um ambiente. Além disso, o projeto incentiva a aprendizagem e o uso do arduíno, atividade capaz de inspirar o público a buscar conhecer sobre essa ferramenta, que pode resolver grandes problemas através da programação, sendo uma solução barata e fácil de ser implementada.
O sistema usa um Arduino esp32 com um sensor de movimento HC-SR501 PIR, teclado, display e alarme, que são conectados ao Arduino. O sensor detecta movimento e avisa o Arduino. Se alguém não digitar a senha após um intervalo de tempo, o sistema alerta um celular via aplicativo Blynk. Além disso, se a senha for digitada errada três vezes, o arduíno ativa o alarme e envia um aviso sobre possível intruso pelo Blynk. Se a senha estiver correta, apenas informa sobre a presença da pessoa, sem ativar o alarme.
Após todos os testes o dispositivo se mostrou eficiente e demonstrou o resultado esperado, pois o sensor utilizado conseguiu captar a presença de movimento com a distância e precisão requerida. Além disso o programa que foi desenvolvido conseguiu realizar todas as atividades propostas, detectando o movimento e enviando a mensagem para o aplicativo. Portanto, é possível atingir o resultado esperado, de se obter um dispositivo de segurança com baixo custo e bem otimizado.
Através da realização deste projeto, ficou claro o quão viável é a utilização de arduíno para resolver problemas que possam parecer difíceis. Além disso, vale reforçar que essa é uma plataforma interessante de se aprender, para fins profissionais ou até mesmo para realização de projetos individuais com fins pessoais.
Referências (sem numeração, em ordem alfabética, e seguindo a NBR 6023 – Referências – Elaboração)
DADOS OBTIDOS E RESULTADOS
Os testes foram feitos de forma separada, primeiro foi realizada a parte de programar o sensor e obter a resposta ao movimento. Após isso, foi feita a parte de enviar uma mensagem para o celular por meio do aplicativo blynk. Juntamente com esses processos,
foi iniciada a programação do menu de interação com o usuário, com objetivo de cadastrar, alterar e remover senhas cadastradas. Por fim, a atividade final a ser desenvolvida resume-se em integrar cada parte citada para se obter o resultado desejado, pois nos testes a mensagem era enviada logo após a detecção do movimento, e o que desejamos é que o alerta seja feito após um tempo determinado caso não seja inserida a senha.
Código: 8703C1 Área: Ciências Exatas e da Terra e Engenharias
Modalidade: Ciência Aplicada/Inovação Tecnológica
AGRADECIMENTOS
Os autores do trabalho agradecem à DIRGRAD/CEFET-MG pelo suporte à realização do trabalho através do Programa Institucional de Educação Tutorial.