## Slide 1
CÓDIGO: 8702C1 ÁREA: Ciências Exatas e da Terra MODALIDADE: Ciência Aplicada/ Inovação Tecnológica
AlimentaCão
RESUMO
O "AlimentaCão" trata-se de um projeto de alimentação de animais desenvolvido no Arduino. Este dispositivo é projetado para armazenar comida para animais de estimação e fornecer ração em horários programados. Além disso, ele inclui um controle adicional, também baseado em Arduino, em que os donos do pet acionam o alimentador para fornecer a ração fora do horário, quando necessário. O alimentador é equipado com um reservatório de comida e um mecanismo de dosagem controlado por um temporizador programável. Os horários de alimentação são previamente definidos pelo cuidador do pet e podem ser facilmente ajustados conforme necessário. O controle remoto oferece a conveniência de alimentar os animais de estimação sob demanda, em horários fora do programado, pois basta pressionar um botão no controle e o alimentador distribuirá uma quantidade de comida no recipiente. Ademais, o dispositivo de alimentação incorpora uma tela que exibe o horário do próximo abastecimento, fornecendo informações úteis para que os proprietários acompanhem com clareza a alimentação de seus animais de estimação. A fim de identificar e corrigir quaisquer problemas que impedissem o dispositivo de dispensar a comida nos momentos corretos, foram realizadas implementações em código em C++ para o alimentador. Também foram conduzidos testes com impressoras 3D para ajustar o tamanho das peças impressas, garantindo a adequação ao funcionamento do alimentador. Ou seja, verificações foram realizadas com as peças para conferir o tamanho das mesmas, a fim de que problemas como folga ou até mesmo o travamento no dispenser com a ração fossem evitados. Quanto ao controle, testes com módulos de radiofrequência em conjunto com o Arduino foram feitos para enviar mensagens ao alimentador. Isso permite que o dispositivo seja acionado no momento desejado pelo proprietário. Após várias implementações e testes, erros e acertos, à versão atual do projeto em questão oferece uma solução automatizada e personalizável para alimentar animais de estimação, com a capacidade de programar horários regulares e também horários extra por meio do controle, e, com isso, garantir que o animal não fique com fome. Com isso, os donos de pets podem ficar seguros sabendo que seus animais de estimação dispõem, junto a si, do "AlimentaCão".
Palavras-chave: Automação, alimentação, arduino.
Adryan Martins Batista dos Santos; Arthur Souza Caldeira; João Vitor Marques Costa.
Lucas Pantuza Amorim (orientador(a)).